## Slide 1
DOA BELAJAR
“Aku ridho Allah SWT sebagai Tuhan ku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kefahaman”

## Slide 2: FISIKA KESEHATAN: DAYA ULTRASONIC
Oleh : Elika Puspitasari, S.ST., M.Keb

## Slide 3: Capaian Pembelajaran 01 04 02 03
Prinsip penggunaan ultrasonic
Daya ultrasonic
Hal – hal diagnosis dengan ultrasonic
Penggunaan gelombang ultrasonic dalam bidang kedokteran dan kebidanan

## Slide 4: Pengertian
Ultrasonik adalah suara atau getaran dengan frekuensi yang terlalu tinggi untuk bisa didengar oleh telinga manusia, yaitu kira-kira di atas 20 kiloHertz. Hanya beberapa hewan, seperti lumba-lumba menggunakannya untuk komunikasi,sedangkan kelelawar menggunakan gelombang ultrasonik untuk navigasi. Dalam hal ini, gelombang ultrasonik merupakan gelombang ultra (diatas) frekuensi gelombang suara(sonik).

## Slide 5: Gelombang Ultrasonik merambat pada
Medium cair
Medium padat
Reflektivitas gelombang ultrasonik pada medium cair hampir sama dengan medium padat
Medium gas

## Slide 6: ULTRASONIK DALAM KESEHATAN
Notes: Further information:
Stephen Hughes (2001) Medical ultrasound imaging Phys. Educ. 36 (November 2001) 468-475
P N T Wells (1999) Ultrasonic imaging of the human body Rep. Prog. Phys. 62 (May 1999) 671-722
A Fenster, D B Downey and H N Cardinal (2001) Three-dimensional ultrasound imaging Phys. Med. Biol. 46 (May 2001) R67-R99
P N T Wells (1994) Ultrasonic colour flow imaging Phys. Med. Biol. 39 (December 1994) 2113-2145
Richard Fox (1996) Probing the body with Doppler ultrasound Phys. Educ. 31 (March 1996) 85-90
History:
http://www.ob-ultrasound.net/history.html

## Slide 7
Ingat penggolongan frekuensi bunyi !
Ultrasonik:
gelombang bunyi dengan frekuensi >20.000 Hz.

## Slide 8
Sumber ultrasonik
Magnet listrik
Ferromagnetik pada medan magnet
Ferromagnetik dilingkari kawat  dialiri listrik.
Kristal piezoelektrik
Bila kristal ini dialiri tegangan listrik 
lempengan kristal mengalami vibrasi 
timbullah ultrasonik
Pada USG, kristal piezo elektrik sebagai transduser

## Slide 9
Fe2O3
VAC
Plat logam
Kristal Quartz
W

## Slide 10: Bats navigate using ultrasound

## Slide 11: KELELAWAR: MENCARI ARAH DENGAN ULTRASONIK
Kelelawar mengeluarkan ultrasonik
Gelombang ultrasonik mengenai obyek  timbul echo (gema)
Kita dapat juga menggunakan ultrasonik untuk melihat bagian dalam tubuh kita
Kelelawar mendengar echo lalu mencari penyebab gema

## Slide 12: Prinsip penggunaan ultrasonik
Berdasar efek Dopler: Perubahan jarak sumber bunyi-penerima  perubahan frekuensi bunyi
Gelombang dikirim ke obyek
Obyek merefleksikan/memantulkan kembali gelombang ke sumber

## Slide 13: Daya ultrasonik
Untuk diagnostik:
0,01 W/cm2
Untuk terapi:
1 W/cm2
Untuk menghancurkan kanker:
103 W/cm2.

## Slide 14: Mekanik > emulsi asap/awan > disintegrasi benda padat. > ini bisa untuk deteksi batu empedu
Efek gelombang ultrasonik

## Slide 15: Panas > pembentukan rongga dengan intensitas tinggi.
Efek gelombang ultrasonik

## Slide 16: Kimia > oksidasi > hidrolisis ikatan polyester
Efek gelombang ultrasonik

## Slide 17: Biologis (gabungan efek mekanik-panas-kimia) contoh: panasvasodilatasi panaspermeabilitas membran sel meningkatmerangsang aktifitas sel mekanikparalisis otot
Efek gelombang ultrasonik

## Slide 18: PENGGUNAAN ULTRASONIK
DIAGNOSIS
A SCANNING
B SCANNING
TERAPI
DIATHERMI
M SCANNING
TERAPI KANKER
TERAPI PARKINSON
TERAPI MANIERE

## Slide 19: DIAGNOSIS
Transduser (kristal piezoelektrik) mengirim gelombang ultrasonik ke obyek
Obyek memantulkan kembali gelombang ke transduser
Transduser mengubah gelombang menjadi listrik dan meneruskannya menuju amplifier
Amplifier melipatgandakan signal kemudian ditangkap oleh CRT (osiloskop)
Gambaran CRT tergantung teknik scanning (A scanning, B scanning dan M scanning)

## Slide 20: A SCANNING
CARA:
Ultrasonik dari transduser mencapai dinding b
Dipantulkan ke dinding a
Diterima transduser lagi.
FUNGSI
Diagnosis tumor otak (echo encephalography), penyakit mata misalnya bentuk kornea, lensa, menentukan apakah kornea atau lensa sayang opaque, adakah tumor retina

## Slide 21
d
T
a
b
H2O
d
T
a
b
H2O
s
d’
d
T
a
b
H2O
d’
s

## Slide 22: B SCANNING
CARA (A Scanning tetapi transduser digerakkan)
Ultrasonik dari transduser dikirim ke obyek, obyek memantulkan ke transduser lagi  direkam sebagi dot (titik)
Transduser dipindah  ulangi langkah di atas
Dst.
FUNGSI
Citra struktur dalam (hati, lambung, usus, mata mammae, jantung janin dll).
Citra kehamilan sekitar 6 minggu, kelainan uterus, kasus perdarahan abnormal, abortus dll.

## Slide 23
Notes: Need to clarify difference between probe and element
Mention coupling gel

## Slide 25: Ultrasonografi (USG) dalam kebidanan
Sonografi obstetrik
biasa digunakan ketika masa kehamilan
Ultrasonografi medis (sonografi)
adalah sebuah teknik diagnostik pencitraanmenggunakan suara ultra yang digunakan untuk mencitrakan organ internal dan otot, ukuran mereka, struktur, dan luka patologi, membuat teknik ini berguna untuk memeriksa organ.
Diagnostik sonografi
umumnya beroperasi pada frekuensi dari 2 sampai 13 megahertz

## Slide 26: Dalam kasus kehamilan, Ultrasonografi (USG) digunakan oleh dokter spesialis kedokteran (DSOG) untuk memperkirakan usia kandungan dan memperkirakan hari persalinan. Dalam dunia kedokteran secara luas, alat USG (ultrasonografi) digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan diagnosa atas bagian tubuh yang terbangun dari cairan. Sonograf ini menunjukkan citra kepala sebuah janin dalam kandungan.

## Slide 27: Cara pemeriksaan
Pervaginam *Memasukkan probe USG transvaginal/seperti melakukan pemeriksaan dalam. *Dilakukan pada kehamilan di bawah 8 minggu. *Lebih mudah dan ibu tidak perlu menahan kencing. *Lebih jelas karena bisa lebih dekat pada rahim. *Daya tembusnya 8-10 cm dengan resolusi tinggi. *Tidak menyebabkan keguguran.

## Slide 28: Cara pemeriksaan
Perabdominan - Probe USG di atas perut. - Biasa dilakukan pada kehamilan lebih dari 12 minggu. - Karena dari atas perut maka daya tembusnya akan melewati otot perut, lemak baru menembus rahim. - Daya tembusnya bisa 15 cm namun resolusinya berkurang.

## Slide 29: JENIS PEMERIKSAAN USG
1. USG 2 Dimensi Menampilkan gambar dua bidang (memanjang dan melintang). Kualitas gambar yang baik sebagian besar keadaan janin dapat ditampilkan. 2. USG 3 Dimensi Dengan alat USG ini maka ada tambahan 1 bidang gambar lagi yang disebut koronal. Gambar yang tampil mirip seperti aslinya. Permukaan suatu benda (dalam hal ini tubuh janin) dapat dilihat dengan jelas. Begitupun keadaan janin dari posisi yang berbeda. Ini dimungkinkan karena gambarnya dapat diputar (bukan janinnya yang diputar).

## Slide 30
3. USG 4 Dimensi Sebetulnya USG 4 Dimensi ini hanya istilah untuk USG 3 dimensi yang dapat bergerak (live 3D). Kalau gambar yang diambil dari USG 3 Dimensi statis, sementara pada USG 4 Dimensi, gambar janinnya dapat "bergerak". Jadi pasien dapat melihat lebih jelas dan membayangkan keadaan janin di dalam rahim. 4. USG Doppler Pemeriksaan USG yang mengutamakan pengukuran aliran darah terutama aliran tali pusat. Alat ini digunakan untuk menilai keadaan/kesejahteraan janin. Penilaian kesejahteraan janin ini meliputi: - Gerak napas janin (minimal 2x/10 menit). - Tonus (gerak janin). - Indeks cairan ketuban (normalnya 10-20 cm). - Doppler arteri umbilikalis. - Reaktivitas denyut jantung janin.

## Slide 31: MANFAAT USG
Trimester I - Memastikan hamil atau tidak. - Mengetahui keadaan janin, lokasi hamil, jumlah janin dan tanda kehidupannya. - Mengetahui keadaan rahim dan organ sekitarnya. - Melakukan penapisan awal dengan mengukur ketebalan selaput lendir, denyut janin, dan sebagainya.
Trimester II: - Melakukan penapisan secara menyeluruh. - Menentukan lokasi plasenta. - Mengukur panjang serviks.
Trimester III: - Menilai kesejahteraan janin. - Mengukur biometri janin untuk taksiran berat badan. - Melihat posisi janin dan tali pusat. - Menilai keadaan plasenta.

## Slide 32
Notes: Pictures from http://www.gehealthcare.com/uken/

## Slide 33
8 weeks gestation (out of a 40 week pregnancy)
18 weeks
24 weeks
Notes: Pictures from http://www.gehealthcare.com/uken/

## Slide 34: Ultrasound imaging: foetus feet
This is a 2D ultrasound scan
through the foot of a foetus. You can see some of the bones of the foot.
We can process the image in a computer to find the outline of the foot. This is called surface rendering. Here, the foot has been surface rendered
Notes: Pictures from http://www.gehealthcare.com/uken/

## Slide 35: Ultrasound imaging: more surface rendering
Notes: Pictures from http://www.gehealthcare.com/uken/

## Slide 36: Ultrasound imaging: imaging the heart
heart valves
atrium
ventricle
Notes: Pictures from http://www.gehealthcare.com/uken/

## Slide 37: M SCANNING
DOPPLER ULTRASOUND
CARA: (Gabungan A Scanning dan M Scanning)
Gelombang ultrasonik dari transduser dipantulkan oleh organ yang selalu bergerak
Pantulan berasal dari jarak dan frekuensi yang berbeda-beda
FUNGSI
Mencari informasi tentang gerakan organ tubuh, contoh:
Info gerakan jantung (katup, efusi perikardial dll)
Evaluasi kemajuan terapi

## Slide 41: ALIRAN DARAH ARTERI
Notes: Picture and sound from Adam
Radial artery – same one as you measure your pulse from

## Slide 42: Doppler imaging: GABUNGAN imaging and Doppler
Use BOTH normal ultrasound imaging and Doppler imaging
Untuk menggambarkan aliran darah
Notes: Pictures from http://www.medphys.ucl.ac.uk/research/mgi/

## Slide 43: ARTERI KAROTIS
CITRA ARTERI
ADA GAMBARAN ALIRAN DARAH INI ARTERI SEHAT.
ALIRAN HARUS DAN SEARAH, SEPERTI ALIRAN SUNGAI TENANG
Notes: Pictures from http://www.gehealthcare.com/uken/

## Slide 44: ARTERI KAROTIS
Arteri kartotis
Aliran berbagai arah (turbulensi) seperti aliran sungai deras
Mungkin terkait dengan endapan lemak dalam arteri
Notes: Pictures from http://www.gehealthcare.com/uken/

## Slide 45: 4D Doppler ultrasound
Ventricles
Atria
Gambar rumit jantung janin. Tampak darah mengalir antara ventrikel dan arteri
Notes: Pictures from http://www.gehealthcare.com/uken/

## Slide 46: KEAMANAN
USG janin 2D  aman (telah 50 tahun digunakan)
USG 4D  energi besar  masih aman
Energi ultrasonik diserap jaringan  panas
Seharusnya untuk diagnosis kelainan fetus?
Seharusnya untuk membuat video janin sehat untuk orangtua?

## Slide 47: Penggunaan ultrasonik dalam pengobatan.
Ultrasonik memberi efek kenaikan temperatur dan peningkatan tekanan.efek ini ditimbulkan karena jaringan mengabsorpsi energi bunyi dengan demikian ultrasonik dipakai sebagai pemanasan.

## Slide 48: A Picture Is Worth a Thousand Words

## Slide 49: —Someone Famous
“This is a quote, words full of wisdom that someone important said and can make the reader get inspired.”

## Slide 50: References
Cameron, J.R. 2006. Fisika Tubuh Manuasia. Jakarta: EGC
Gabriel, dr.J.F., 1996. Fisika Kesehatan. Jakarta:EGC
Hani dan Riwidikno, 2007, Fisika Kesehatan, Jakarta: Nuha Medika
Hani, AR, 2010, Fisika Kesehatan, Jakarta: Nuha Medika

## Slide 51: Conclusions
Frekuensi yang diasosiasikan dengan gelombang ultrasonik pada aplikasi elektronik dihasilkan oleh getaran elastis dari sebuah kristal kuarsa yang diinduksikan oleh resonans dengan suatu medan listrik bolak-balik yang dipakaikan (efek piezoelektrik). Kadang gelombang ultrasonik menjadi tidak periodik yang disebut derau (noise), dimana dapat dinyatakan sebagai superposisi gelombang-gelombang periodik, tetapi banyaknya komponen adalah sangat besar. Kelebihan gelombang ultrasonik yang tidak dapat didengar, bersifat langsung dan mudah difokuskan.
Ultrasonik dalam kesehatan memiliki banyak manfaat seperti Memeriksa bagian dalam tubuh
Pemeriksaan dapat dilakukan dengan mengirim pulsa-pulsa ultrasonik ke bagian tubuh yang hendak dianalisis. Pulsa-pulsa ini akan dipantulkan oleh organ-organ tubuh bagian dalam. Masing-masing organ mempunyai struktur, kerapatan, dan kelentingan yang berbeda. Dengan mengukur waktu relatif dari gelombang-gelombang pantul ini, maka didapat kedalaman-kedalaman organ.

## Slide 52: Thanks
Do you have any questions?
elikapuspita@unisayogya.ac.id
+62 877 382 548 64

## Slide 53
DOA SESUDAH BELAJAR
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اَللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّـبَاعَه ُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ
Ya Allah, Tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehinggga kami dapat mengikutinya Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya